## Slide 1: VHC010-VHC011 Η σειρά των μίνι βιομηχανικών απορροφητικών σκουπών με λειτουργία πεπιεσμένου αέρα

## Slide 2: Ατζέντα
Σειρά Mini IVS και μοντέλα
Εφαρμογές
Βασικά χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Αξεσουάρ
1
2
3
4
Τεχνικές προδιαγραφές
Ονομασία και ιεραρχία
Η εταιρική ευθύνη
5
6
7

## Slide 3: 1
Μοντέλα Mini IVS πεπιεσμένου αέρα

## Slide 4: VHC010 / VHC011 Z1
Βιομηχανική απορροφητική σκούπα με λειτουργία πεπιεσμένου αέρα
Μια βιομηχανική απορροφητική σκούπα που τροφοδοτείται με πεπιεσμένο αέρα είναι μια συσκευή που χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό και τη συντήρηση βιομηχανικών περιβαλλόντων. Λειτουργεί χρησιμοποιώντας ένα ρεύμα αέρα υψηλής ταχύτητας, που παράγεται μέσω ενός συμπιεστή αέρα, για να δημιουργήσει ισχυρή αναρρόφηση ώστε να συλλέγει σκόνη, υπολείμματα, υγρά και άλλα υλικά.
Κύριες εφαρμογές
Ο πεπιεσμένος αέρας προτιμάται συχνά σε περιβάλλοντα όπου το ηλεκτρικό ρεύμα μπορεί να ενέχει κινδύνους ή όπου είναι απαραίτητος ο χειρισμός εύφλεκτων υλικών, καθώς η χρήση πεπιεσμένου αέρα εξαλείφει τον κίνδυνο ηλεκτρικών σπινθήρων. Χρησιμοποιούνται σε μια πληθώρα κλάδων, όπως στους κλάδους ηλεκτρονικών, φαρμακευτικών, παραγωγής πρόσθετων και χημικών, για τη διατήρηση καθαρών εργασιακών χώρων και τη βελτίωση της ασφάλειας και της λειτουργικής απόδοσης.
Βιομηχανική απορροφητική σκούπα πεπιεσμένου αέρα

## Slide 5: Mini IVS
Το Nilfisk VHC010-011 βοηθά τους κατασκευαστές να προστατεύουν τους εργαζομένους τους, να εξαλείφουν τους κινδύνους ασφάλειας και να αυξάνουν την αποδοτικότητα παρέχοντας μια ευέλικτη σειρά από οικονομικά προσιτές, υψηλής απόδοσης, συμπαγείς βιομηχανικές απορροφητικές σκούπες.
Πρόταση αξίας
Προστασία των εργαζομένων και εξάλειψη των κινδύνων ασφάλειας
Δίνοντας προτεραιότητα στην ασφάλεια στον χώρο εργασίας και στην υγεία των εργαζομένων.
Αυξημένη αποδοτικότητα
Επικεντρωθείτε στην κύρια αξία που προσφέρουμε στους πελάτες μας.
Ευελιξία
Το μικρό μέγεθος και τα 4 διαφορετικά μοντέλα έχουν σχεδιαστεί για να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών μας.
Προσιτές τιμές
Εξαιρετική αξία επένδυσης, μεγάλη διάρκεια ζωής ακόμη και σε δύσκολα περιβάλλοντα παραγωγής.
Υψηλή απόδοση και μικρό μέγεθος
Υπογράμμιση του συνδυασμού μεταξύ του πολύ μικρού μεγέθους και της υψηλής απόδοσης που απαιτείται σε βιομηχανικά περιβάλλοντα.
Για εσωτερική χρήση

## Slide 6: Mini IVS
Παρουσίαση της σειράς
Εισαγωγή
Η Mini-IVS είναι μια σειρά βιομηχανικών απορροφητικών σκουπών μικρού και συμπαγούς μεγέθους. Η σειρά έχει σχεδιαστεί για βιομηχανικές εφαρμογές ως εναλλακτική λύση έναντι του μεγαλύτερου μηχανήματος VHC110 και VHC120 με πλατφόρμα 400 mm, πάντα με λειτουργία πεπιεσμένου αέρα.
Σχεδιασμένη για την ξηρή συλλογή σκόνης και λεπτής σκόνης ή κόκκων, εύφλεκτων ή/και αγώγιμων και επικίνδυνων σωματιδίων.
Κύρια χαρακτηριστικά σειράς:
Ένα μοντέλο με σύστημα ασφαλούς απόρριψης – σώμα 010
Ένα μοντέλο με σύστημα καθαρισμού φίλτρου PullClean™ χωρίς αναλώσιμα – σώμα 011
Ελαφριά και στιβαρή, ιδανική λύση για γρήγορο και συχνό καθαρισμό ακόμη και σε στενούς χώρους ή όταν υπάρχουν εμπόδια στα δάπεδα ή δύσκολα προσβάσιμα σημεία
Νέα ειδική σειρά βιομηχανικών εξαρτημάτων μειωμένου αποτυπώματος, EXA
ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΙΣ ΜΙΝΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ ΤΗΣ NILFISK
Μικρές αλλά πανίσχυρες
Μέγιστη απόδοση, ασφάλεια και ευελιξία. Ελάχιστο αποτύπωμα.

## Slide 7: Mini IVS
Μοντέλα
Ασφαλής απόρριψη – σώμα 010
Δοχείο 30 L
Διαμόρφωση: φιλτρόσακος + φίλτρο ασφαλείας H14
Κατάλληλη για εύφλεκτη σκόνη και ATEX
Κατάλληλο για επικίνδυνες σκόνες
PullClean™ – σώμα 011
Δοχείο 15 L με αποσπώμενο μεταξόνιο
Προαιρετικό upstream φίλτρο HEPA14
Κατάλληλη για εύφλεκτη σκόνη και ATEX
Κατάλληλο για επικίνδυνη σκόνη
Περίβλημα αντλίας
Σώμα 011
Σώμα 010
VHC011 Z1 EXA
VHC010 SBS Z1 EXA

## Slide 8: Ορισμός προϊόντος: αρχιτεκτονική πεπιεσμένου αέρα
Προβολή τομής: σχηματικό διάγραμμα ροής και αρχιτεκτονική Z1/EXP μοντέλων
VHC010 Z1 EXA
Ασφαλής απόρριψη με:
Αντιστατικό φίλτρο φλις κατηγορίας M
Αέρας διεργασίας
Πάντα 3 βαθμίδες φιλτραρίσματος
VHC011 Z1 EXA
Με κωνικό φυσίγγιο Κατηγορία M και PullClean™
*ULPA για εκδόσεις ανοξείδωτου χάλυβα
VHC010 Z1 EXA SBS
Ασφαλής απόρριψη με:
Σύστημα σακούλας ασφαλείας: SBS
VHC010 Z1 EXA DBS
Ασφαλής απόρριψη με:
Αντιστατικό φίλτρο φλις κατηγορίας M + βαλβίδα τύπου γκιλοτίνας
Καθαρισμένος αέρας διεργασίας
Έως 3 βαθμίδες φιλτραρίσματος
Φίλτρο σακούλας MCLASS
H14 HEPA
E10
E10
Φυσίγγιο MCLASS
H14 HEPA
E10
E10

## Slide 9: 2
Εφαρμογές

## Slide 10: Τομείς εστίασης και εργασίες προς εκτέλεση
Βιομηχανία παραγωγής πρόσθετων
Γραμμή παραγωγής, μέρος της διαδικασίας
Τυπική εργασία καθαρισμού:
  Συλλογή και καθαρισμός μεταλλικών τρισδιάστατων μηχανών εκτύπωσης, κιβωτίων χειρισμών με γάντια, έτοιμων εξαρτημάτων, άδειασμα κάδων, κ.ά.
Βασικά χαρακτηριστικά:
  Πιστοποίηση για αγώγιμη εύφλεκτη σκόνη, ασφάλεια με περίβλημα IP65
  Απόρριψη συστήματος σακούλας ασφαλείας
  Διατίθεται επιλογή downstream φίλτρων ULPA
Χημική βιομηχανία
Εργαστήρια και παραγωγή
Τυπική εργασία καθαρισμού:
  Συλλογή σκόνης σε περιβάλλοντα με διαλύτες, δοκιμαστικές παρτίδες,κ.ά
  Καθαρισμός δαπέδων, γραφείων, επιφανειών
Βασικά χαρακτηριστικά:
  Για ζώνες Atex Z1 και για εύφλεκτες σκόνες
  Φίλτρο μεγάλης διάρκειας ζωής και χωρίς αναλώσιμα
  Πλενόμενο δοχείο
  Διατίθεται επιλογή downstream φίλτρων ULPA
Ηλεκτρονικά
Παραγωγή πλακετών τυπωμένου κυκλώματος, παραγωγή εξαρτημάτων
Τυπική εργασία καθαρισμού:
  Καθαρισμός πάγκων εργασίας και χώρων εργασίας με χρήση των υφιστάμενων γραμμών πνευματικού συστήματος
  Καθαρισμός δαπέδων, γραφείων και επιφανειών
Βασικά χαρακτηριστικά:
  Χωρίς ηλεκτρικά μέρη
  Εύκολη σύνδεση στο υφιστάμενο πνευματικό σύστημα
  Αποφυγή δημιουργίας σπινθήρων
Φαρμακοβιομηχανία
Πρωτογενής και δευτερογενής συσκευασία
Τυπική εργασία καθαρισμού:
  Καθαρισμός μηχανημάτων φαρμακευτικών διεργασιών ή εξοπλισμού επεξεργασίας
  Καθαρισμός εργαστηριακού εξοπλισμού σε περιοχές Z1
Βασικά χαρακτηριστικά:
  Σώμα πλήρως από ανοξείδωτο χάλυβα
  Φιλτράρισμα HEPA14
  Μη επιμόλυνση του περιβάλλοντος εργασίας
  Διατίθεται επιλογή downstream φίλτρων ULPA

## Slide 11: 3
Βασικά χαρακτηριστικά και οφέλη

## Slide 12: Βασικά χαρακτηριστικά και σχεδιασμός
VHC011 Z1 EXA / EXP
Μανόμετρο για συνεχή παρακολούθηση της απόδοσης και της αποδοτικότητας φιλτραρίσματος
Σύστημα φίλτρου καθαρισμού PullClean™, εύκολος και αποτελεσματικός χειρισμός
Φίλτρα υψηλής απόδοσης: Κατηγορία M (ως στάνταρ) ή PTFE, προαιρετικά upstream φίλτρο HEPA 14 99,995% 0,1-0,2 μm (ως επιλογή) όλα τα φίλτρα είναι αντιστατικά
Ασφαλής σύνδεση χωρίς λάθη για πιστοποιημένα εξαρτήματα ATEX Ø40 EXA
Αποσπώμενο δοχείο 15 L AISI304, που πλένεται εύκολα χάρη στην αποσπώμενη βάση τροχών
Αντιστατικοί τροχοί
Στρογγυλεμένο σχήμα για εύκολο καθάρισμα της συνολικής επιφάνειας
Αθόρυβη λειτουργία – στάθμη θορύβου μόνο 70 dB(A)
Εύκολο και γρήγορο σέρβις: τα πάντα είναι γρήγορα προσβάσιμα
Πλήρως γειωμένο και συνδεδεμένο, αποτρέπει ηλεκτροστατικούς σπινθήρες, κίνδυνο ηλεκτροπληξίας
Φρένο στάθμευσης, σταθερό και σε ελαφριά κλίση
Υψηλή δυνατότητα ελιγμών χάρη στους 4 περιστρεφόμενους τροχούς με σφαιρικά ρουλεμάν
Βραχίονας προστασίας
Προαιρετικός ρυθμιστής πίεσης
Χειροκίνητη βαλβίδα αέρα
Περίβλημα αντλίας χωρίς σκόνη με προαιρετικό downstream φίλτρο ULPA
Παροχή αέρα
Σφιγκτήρας γείωσης
Λαβή με στήριγμα καλωδίου γείωσης
Θήκη αξεσουάρ

## Slide 13: Βασικά χαρακτηριστικά και σχεδιασμός
VHC010 Z1 / EXP
Βραχίονας προστασίας
Προαιρετικό κιτ ρυθμιστή πίεσης
Χειροκίνητη βαλβίδα αέρα
Φίλτρο ασφαλείας HEPA 14 με απόδοση 99,995% 0,1-0,2 μm
Εξωτερικά βαμμένο δοχείο 30 L AISI 304
Ασφαλής σύνδεση χωρίς λάθη για πιστοποιημένα εξαρτήματα ATEX EXA Ø40
Πλήρως γειωμένο και συνδεδεμένο, αποτρέπει ηλεκτροστατικούς σπινθήρες, κίνδυνο ηλεκτροπληξίας
Στρογγυλεμένο σχήμα για εύκολο καθάρισμα της συνολικής επιφάνειας
Αθόρυβη λειτουργία – στάθμη θορύβου μόνο 70 dB(A)
Άνετο και ασφαλές σύστημα απόρριψης
Φρένο στάθμευσης, σταθερό και σε ελαφριά κλίση
Υψηλή δυνατότητα ελιγμών, δοχείο με 4 περιστρεφόμενους τροχούς με σφαιρικά ρουλεμάν
Αντιστατικοί τροχοί
Παροχή αέρα
Σφιγκτήρας γείωσης
Λαβή με στήριγμα καλωδίου γείωσης
Θήκη αξεσουάρ
Μανόμετρο για συνεχή παρακολούθηση της απόδοσης και της αποδοτικότητας φιλτραρίσματος
Περίβλημα αντλίας χωρίς σκόνη με προαιρετικό downstream φίλτρο ULPA

## Slide 14: PullClean™
Περιγραφή
Το σύστημα καθαρισμού φίλτρου PullClean™ είναι ένα χειροκίνητο σύστημα με το οποίο ο χειριστής μπορεί εύκολα να καθαρίσει το φίλτρο και να διατηρήσει υψηλή την αποδοτικότητα της απορροφητικής σκούπας
Πώς λειτουργεί
Ο καθαρισμός του φίλτρου πραγματοποιείται με το στόμιο εισόδου του μηχανήματος κλειστό
Τρεις γρήγορες κινήσεις ανοίγματος και κλεισίματος του μπλε πτερυγίου δημιουργούν μια αντίθετη ροή στο φίλτρο, το οποίο καθαρίζεται με αυτόν τον τρόπο
Επαναλάβετε γρήγορα τη διαδικασία καθαρισμού τρεις φορές για τέλειο καθαρισμό του φίλτρου
Αξία και πλεονεκτήματα
Μειωμένη απαίτηση συντήρησης
Σταθερή απόδοση για ταχύτερη εργασία καθαρισμού
Ασφαλής μέθοδος καθαρισμού του φίλτρου χωρίς διακοπή της αναρρόφησης
VHC011 Z1 EXA
Αποτε-λεσματικός καθαρισμός φίλτρου

## Slide 15: Σύστημα σακούλας ασφαλείας
Περιγραφή
Τα μοντέλα SBS διαθέτουν σύστημα σακούλας ασφαλείας. Αυτό το σύστημα απόρριψης επιτρέπει την απόρριψη του συλλεχθέντος υλικού χωρίς επαφή με το ίδιο το υλικό
Πώς λειτουργεί
Είναι κατασκευασμένο με φίλτρο φλις CLASS M και ειδικό στόμιο εισόδου σακούλας με βαλβίδα ασφαλείας τύπου γκιλοτίνας, εξωτερικά προστατευμένη από αγώγιμη και ανθεκτική πλαστική σακούλα
Το φίλτρο σακούλας συλλέγει με ασφάλεια το υλικό, ενώ η εξωτερική πλαστική σακούλα προστατεύει τον χειριστή από την επαφή με τον σάκο φιλτραρίσματος κατά τη διαδικασία απόρριψης
Η βαλβίδα τύπου γκιλοτίνα, όταν κλείνει χειροκίνητα, αποφεύγει τυχόν διαρροή σκόνης από το στόμιο εισόδου του συστήματος σακούλας ασφαλείας
Αξία και πλεονεκτήματα
Τέλεια προστασία ανάλογα με τους διάφορους τύπους επικίνδυνης σκόνης
Δευτερεύουσα προστασία με πιστοποιημένο φίλτρο HEPA14
Ασφαλές, εύκολο και γρήγορο σύστημα απόρριψης
VHC010 Z1 EXA SBS
Καμία έκθεση στη σκόνη

## Slide 16: 4
Αξεσουάρ και προαιρετικά εξαρτήματα

## Slide 17: Mini IVS VHC010 Z1 / EXP & VHC011 Z1 / EXP
Εξαρτήματα EXA Ø40 mm (επίσης για IECEX και CID1)
Σύνδεση EXA με PIN
Αντιστατικός εύκαμπτος σωλήνας EXA 3 m FDA
Κυρτός σύνδεσμος EXA AISI 304
Αγώγιμος κώνος EXA, μαύρος
Επίπεδη διάταξη ψεκασμού EXA AISI 304.300 mm ΝΕΑ
Αγώγιμο ακροφύσιο EXA Ø40-32
Αντιστατικός εύκαμπτος σωλήνας EXA 3 m
Κυρτός σύνδεσμος EXA AISI 304
Αντιστατικός κώνος EXA AISI 304
Επίπεδη διάταξη ψεκασμού EXA AISI 304 300 mm ΝΕΑ
Στρογγυλή αντιστατική βούρτσα EXA AISI 304
Μικρή χειρολαβή EXA (για κυρτό σύνδεσμο) ΝΕΑ
Φορητό ακροφύσιο δαπέδου EXA AISI 304 300 mm ΝΕΟ
Αντιστατικός εύκαμπτος σωλήνας EXA 3 m από πολυουρεθάνη FDA
Κυρτός σύνδεσμος EXA AISI 304
Αντιστατικός κώνος σιλικόνης EXA, διαφανής
Επίπεδη διάταξη ψεκασμού EXA AISI 304.300 mm ΝΕΑ
Ακροφύσιο σιλικόνης EXA με μειωτήρα D40-32
Αντιστατικός εύκαμπτος σωλήνας EXA 3 m
Κυρτός σύνδεσμος EXA
Αγώγιμος κώνος EXA
Βασικά αξεσουάρ Ø40 mm EXA (διαθέσιμα και σε συνδυαστική έκδοση: CB)
4072400773
Μηχανήματα FDA Ø40 mm EXA
(πλήρες) Ø40 mm
4072400822
Γενικός καθαρισμός Ø40 mm EXA
4072400824
Μηχανήματα με αγωγιμότητα Ø40 mm EXA (πλήρες) Ø40 mm
4072400823
1
3
2
1
2
3
4
5
1
3
5
2
4
2
3
4
6
7
5
1

## Slide 18: Mini IVS VHC010 & VHC011 για εύφλεκτη σκόνη
Κιτ εξαρτημάτων ACD Ø40 mm
Χιτώνιο σύνδεσης ACD
Αντιστατικός διαφανής εύκαμπτος σωλήνας FDA 3 m + χιτώνια
Κυρτός σύνδεσμος AISI 304
Αντιστατικός κώνος σιλικόνης FDA
Επίπεδη διάταξη ψεκασμού AISI 300 mm ΝΕΑ
Μειωτήρας Ø40/Ø32 SS
Εύκαμπτο ακροφύσιο με δυνατότητα αποστείρωσης σε αυτόκλειστο Ø32
Εύκαμπτος αγώγιμος σωλήνας 3 m + χιτώνια
Κυρτός σύνδεσμος AISI304
Αγώγιμος κώνος
Επίπεδη διάταξη ψεκασμού AISI 304 300 mm ΝΕΑ
Αντιστατικό ακροφύσιο δαπέδου 300 mm ΝΕΟ
Μικρή χειρολαβή AISI 304 2 τμημάτων ΝΕΑ
Στρογγυλή αντιστατική βούρτσα
Εύκαμπτος αγώγιμος σωλήνας 3 m + χιτώνια
Κυρτός σύνδεσμος AISI304
Αγώγιμος κώνος
Βασικό αντιστατικό κιτ ACD Ø40
4072400825
Γενικό κιτ ACD Ø40
4072400774
Κιτ ACD Ø40 για μηχανήματα FDA
4072400826
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
6
5
4

## Slide 19: Θήκη αξεσουάρ
Περιγραφή
Τέσσερα πρακτικά και στιβαρά κλιπ, δύο σε κάθε πλευρά, χρήσιμα για την εύκολη μεταφορά έως και 4 εργαλείων
Πώς λειτουργεί
Όταν το IVAC είναι σταθμευμένο, η νέα μικρή χειρολαβή και το ακροφύσιο δαπέδου μπορούν να αποθηκευτούν εύκολα στη θήκη αξεσουάρ
Αποσυνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα από το στόμιο εισόδου του IVAC και τη λαβή για ευκολότερη τοποθέτηση
Αποσυνδέστε ογκώδη εξαρτήματα, όπως χειρολαβή και ακροφύσιο δαπέδου, πριν μετακινήσετε τα μηχανήματα
Αξία και πλεονεκτήματα
Τα αξεσουάρ πάντα σε κοντινή απόσταση
Στάθμευση με ελάχιστη κατάληψη χώρου
Στην εικόνα φαίνεται η ηλεκτρική έκδοση
Θέση στάθμευσης

## Slide 20: Ορισμός προϊόντος
Περιγραφή
Το προαιρετικό κιτ ρυθμιστή πίεσης μπορεί να εγκατασταθεί εύκολα, με τη χρήση των βιδών του στηρίγματος αξεσουάρ
Πώς λειτουργεί
Ρυθμίστε την κατάλληλη πίεση παροχής μειώνοντας στην επιθυμητή τιμή (5-6 bar)
Παρέχει πάντα τη μέγιστη απόδοση ελέγχοντας την απώλεια πίεσης της γραμμής παροχής
Συνιστάται όταν το IVAC είναι συνδεδεμένο μακριά από την κεντρική γραμμή παροχής πεπιεσμένου αέρα
Αξία και πλεονεκτήματα
Είναι μικρό, συμπαγές και εύκολο στην εγκατάσταση
Είναι εργονομικό και καλά προστατευμένο
Διασφαλίζει πάντα την καλύτερη απόδοση
Νέο κιτ ρυθμιστή πίεσης
Κιτ ρυθμιστή πίεσης

## Slide 21: Φίλτρα VHC010 Z1 EXA
Ανταλλακτικά φίλτρα και σακούλες φίλτρων για VHC010
Ανταλλακτικό φίλτρο HEPA14: 4081701910 (μόνο φίλτρο)
Φίλτρο φλις 5 PC: 107419592 (στάνταρ μοντέλα)
Φίλτρο φλις 5 τμχ + βαλβίδα τύπου γκιλοτίνας 4089101208 (μόνο στάνταρ μοντέλα)
Σύστημα σακούλας ασφαλείας 5 τμχ: 4089101209 (μόνο μοντέλα SBS)
* Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης και στη λίστα ανταλλακτικών για τα κιτ συντήρησης και ανταλλακτικών
HEPA H14
4081701910
Όλες οι εκδόσεις του VHS010
(σώμα 10)
Standard
107419592
VHC010 Z1
5PC
Σύστημα σακούλας σκόνης
4089101208
VHC010 Z1 DBS
5PC
Σύστημα σακούλας ασφαλείας
4089101209
VHC010 Z1 SBS
5PC

## Slide 22: Φίλτρα VHC011 Z1 EXA
Ανταλλακτικά φίλτρα για VHC011
Ανταλλακτικό φίλτρο HEPA14: 4081701910
Kύριο φίλτρο κατηγ. M: 4081701855
Kύριο φίλτρο κατηγ. M PTFE: 4081701856
* Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης και στη λίστα ανταλλακτικών για τα κιτ συντήρησης και ανταλλακτικών
HEPA H14
4081701910
Περιλαμβάνεται στις εκδόσεις VHC011 AU
Standard
4081701855*
VHC011

## Slide 23: 5
Τεχνικές προδιαγραφές

## Slide 24: Τεχνικά στοιχεία EU
Mini IVS με πεπιεσμένο αέρα
Τεχνικά στοιχεία | Μονάδα | VHC010 Z1 EXA | VHC010 Z1 EXA SBS | VHC010 Z1 EXA 2X SBS | VHC011 Z1 EXA | VHC011 Z1 EXA AU | VHC011 Z1 EXA 3X
PN |  | 4061300042 | 4061300043 | 4061300044 | 4061300045 | 4061300046 | 4061300047
Κατανάλωση αέρα | NL/min | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630
Πίεση τροφοδοσίας | Bar | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Μέγιστη ροή αέρα | L/min – m³/h | 2033 – 122 | 2033 – 122 | 2033 – 122 | 2033 – 122 | 2033 – 122 | 2033 – 122
Ροή αέρα με εύκαμπτο σωλήνα 3 μέτρων | L/min – m³/h | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110
Μέγ. αναρρόφηση | kPa – mbar | 34 – 340 | 34 – 340 | 34 – 340 | 34 – 340 | 34 – 340 | 34 – 340
Ø εύκαμπτου σωλήνα παροχής αέρα εξωτερικά-εσωτερικά | μm | 12-10 | 12-10 | 12-10 | 12-10 | 12-10 | 12-10
Στάθμη ηχητικής πίεσης | dB(A) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
Χωρητικότητα δοχείου | L | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15
Κύριος τύπος φίλτρου |  | Φλις κατηγορίας M | SBS | SBS | Φυσίγγιο M CLASS | Φυσίγγιο M CLASS | Φυσίγγιο M CLASS
Επιφάνεια κύριου φίλτρου | cm² | – | – | – | 9000 | 9000 | 9000
Ανάντη φίλτρο HEPA H14 | cm² | 12000 | 12000 | 12000 | – | 12000 | –
Στόμιο εισόδου | mm | EXA 40 | EXA 40 | EXA 40 | EXA 40 | EXA 40 | EXA 40
Μήκος x Πλάτος x Ύψος | cm | 44 x 43 x 83 | 44 x 43 x 83 | 44 x 43 x 83 | 44 x 43 x 83 | 44 x 43 x 83 | 44 x 43 x 83
Βάρος | kg | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19

## Slide 25: 6
Ονομασία και ιεραρχία προϊόντων

## Slide 26: Ονομασία και ιεραρχία προϊόντων
C:
με λειτουργία πεπιεσμένου αέρα
VHC010 Z1 EXA SBS
0: Πλατφόρμα 320 mm
0: Ασφαλής απόρριψη
VHC011 Z1 EXA
0: Πλατφόρμα 320 mm
1: Έκδοση PullClean™
Ακρωνύμια
Ακρωνύμια
C:
με λειτουργία πεπιεσμένου αέρα
1: Πνευματική αντλία
1: Πνευματική αντλία
L3 = Πεπιεσμένος αέρας
L4 = VHC01 ATEX
L5 = VHC010 ATEX
L6: • VHC010 Z1 EXA
• VHC010 SBS Z1 EXA
L5 = VHC011 ATEX
L6: • VHC011 Z1 EXA
• VHC011 Z1 EXA AU
L5 = VHC010 EXP
L6: • VHC010 EXP
• VHC010 SBS EXP
L5 = VHC011 EXP
L6: • VHC011 EXP
• VHC011 EXP AU
* Μοντέλο χωρίς HazLoc/Atex κατόπιν αιτήματος
*L4 = VHC01
L5 = VHC010
L6: • VHC010 CD
• VHC010 CD SBS
L5 = VHC011
L6: • VHC011 CD
• VHC011 CD AU

## Slide 27: Κωδικοί προϊόντων και εκδόσεις που διατίθενται κατά την ημερομηνία λανσαρίσματος
Τύπος μοντέλου | PN | 
4061300052 | VHC010 | Παγκόσμιος
4061300053 | VHC011 | 
4061300042 | VHC010 Z1 EXA | ΕΕ
4061300043 | VHC010 Z1 EXA SBS | 
4061300044 | VHC010 Z1 EXA 2X SBS | 
4061300045 | VHC011 Z1 EXA | 
4061300046 | VHC011 Z1 EXA AU | 
4061300047 | VHC011 Z1 EXA 3X | 

## Slide 28: 7
Η εταιρική ευθύνη

## Slide 29: Η εταιρική ευθύνη
Χωρίς εκπομπές κατά την παραγωγή
Ανακυκλώσιμο μέταλλο και μέρη
Όλα τα μέρη (εκτός από τα φίλτρα) είναι κατασκευασμένα από ανακυκλώσιμα υλικά